附件

安全隐患清单

- 查2019年6月19日脱硫脱硝工地二级动火证无危险辨识内容；查2019年6月17日去天然气爬梯登高作业票证无安全教育人签字；查6月17、18日去天然气爬梯二级动火作业票证无编号，郭志远签字代签；查6月19日脱硫贫液泵现场一级动火证，未进行气体分析前签字同意动火；

- 涉及重点监管危险化工工艺新型煤化工工艺，未安装符合要求的SIS系统；

- 粗苯储槽高低液位报警未写入操作规程，围堰水封井阀门未关闭；

- 粗苯4号罐出口管线阀门长期不用未加盲板；

5、进粉碎机房穿墙电缆孔洞未封堵；

6、公司中控室与粗苯岗位操作室及现场苯探头报警数据不一致；

7、检查时发现现场生产区域2名外来人员未戴安全帽进入，其中1名人员在打手机；（三违现象，企业处罚后上报）

8、厂内消防栓无编号；

9、变更管理制度中缺少电气仪表的内容；10、公司组织机构文件未及时更新修订；

11、未按GB18218-2018对重大危险源进行重新辨识备案。